| СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧКАЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ третий созыв Р Е Ш Е Н И Е |  |  |
| --- | --- | --- |
| ___27 апреля 2017 года__№ __65____ |  |  |
| О Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Чкаловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2017-2031 гг. |  |  |

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации положений Федерального закона от 30 декабря 2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Чкаловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, Совет депутатов МО Чкаловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области решил:

1. Утвердить  муниципальную целевую программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Чкаловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2017-2031  годы» (далее именуется Программа).

3. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального образования (Фоменко С.А.)

4. Настоящее решение подлежит передаче в уполномоченный орган исполнительной власти Оренбургской области для включения в областной регистр муниципальных нормативных правовых актов.

5. Настоящее решение подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального образования Чкаловский сельсовет Оренбургского района Чкаловский56.рф в сети интернет.

6. Решение вступает в силу после обнародования.

Глава  муниципального образования,                                                                       председатель Совета депутатов                                                        С.А.Фоменко

Разослано: администрации МО Чкаловский сельсовет, прокуратуре района, в дело

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального образования

Чкаловский сельсовет                      Оренбургского района                       Оренбургской области

от  27 апреля  2017 года№  65

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Чкаловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2017 – 2031 г.

п.Чкалов

2017 год.

Содержание

| Паспорт программы………………………………………………………… | 4 |
| --- | --- |
| Краткая характеристика муниципального образования Чкаловский сельсовет…… | 5 |
| Демографическое развитие муниципального образовании……… | 6 |
| Климатическая характеристика ……………………………………... | 7 |
| 1.3. Инженерно-геологическое районирование………………………… | 8 |
| 1.4. Комплексная оценка территории…………………………………… | 8 |
| 1.5 Варианты территориального развития………………………………. | 8 |
| 2. Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Чкаловский сельсовет Оренбургского района | 8 |
| 2.1 Анализ текущего состояния систем теплоснабжения……………… | 9 |
| 2.2 Водоснабжение………………………………………………………... | 9 |
| 2.3 Газоснабжение………………………………………………………… | 9 |
| 2.4 Анализ текущего состояния сферы сбора твердых бытовых отходов…………………………………………………………………………… | 11 |
| 2.5 Анализ текущего состояния системы водоотведения……………… | 11 |
| 2.6 Анализ текущего состояния системы электроснабжения…………. | 12 |
| 3. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы……… | 13 |
| 3.1. Основные цели Программы…………………………………………. | 13 |
| 3.2 Основные задачи Программы………………………………………... | 14 |
| 3.3. Сроки и этапы реализации Программы…………………………… | 14 |
| 4. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры . | 14 |
| 4.1. Общие положения……………………………………………………. | 14 |
| 4.2. Система водоснабжения…………………………………………… | 15 |
| 4.3 Система электроснабжения………………………………………… | 15 |
| 5. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения | 15 |
| 6. Оценка эффективности реализации Программы………………………… | 16 |
| Перечень мероприятий Программы, обеспечивающих достижение целевых показателей…………………………………………………………….. | 17 |

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Чкаловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрации муниципального образования Чкаловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области |
| Разработчик Программы | Администрации муниципального образования Чкаловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области |
| Исполнители Программы | Администрация муниципального образования Чкаловский сельсовет, организации, предприятия, учреждения коммунального комплекса (по согласованию) |
| Цель Программы | Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества оказываемых потребителями коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: -инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем на территории муниципального образования Чкаловского сельсовета Оренбургского района Оренбургской области; - взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем; - повышение надежности систем и качества предоставляемых коммунальных услуг; - обеспечение процессов энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; - обеспечение сбалансированности интересов. субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей муниципального образования Чкаловский сельсовет Оренбургского района. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы до 2031 года. Этап осуществления Программы: 2017-2031 гг. |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: - средства областного бюджета; - средства местного бюджета. Общий объем финансирования Программы за счет средств всех источников составляет 11,735 млн.руб. (прогнозно) Предполагается привлечение средств областного бюджета, средств Министерства обороны РФ, выделяемых на капитальный ремонт объектов, передаваемых в муниципальную собственность, и внебюджетных источников (по согласованию). |
| Мероприятия программы | В сфере водоснабжения: - ремонт водопроводных сетей; - ремонт накопителей воды; -реконструкция существующих смотровых колодцев и ремонт запорной арматуры; -установка ограждения санитарной зоны вокруг резервуаров и башен; -установка люков на смотровые колодцы; -установка задвижек; В сфере газификации: - газификация сельского поселения. В сфере электроснабжения: - внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии. Организация сбора и вывоза ТБО: - улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых отходов; - обеспечение надлежащего сбора и транспортировки ТБО. |
| Нормативно-правовая база | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Федеральный закон от 21.07.2007г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее ФЗ-185); - Постановление Правительства РФ от 22.08.2005 г. № 533 «Об утверждении Положения о взаимодействии органов государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих регулирование тарифов на товары и услуги организации коммунального комплекса, с органами местного самоуправления , осуществляющими регулирование тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса»; - Градостроительный комплекс Российской Федерации; - Генеральный план муниципального образования Чкаловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области; - Устав муниципального образования Чкаловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Программы реализуется на всей территории муниципального образования Чкаловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области . Контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация муниципального образования Чкаловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |

- Краткая характеристика муниципального образования                     Чкаловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области

Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения муниципального образования Чкаловский сельсовет.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса.

В связи с тем, что муниципальное образование Чкаловский сельсовет из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств, областного, районного и местного бюджета .

1.1. Демографическое развитие муниципального образования

Муниципальное образование СП Чкаловский сельсовет– одно из 31 сельских поселений Оренбургского района. Оно граничит на севере с  Нежинским, на западе - с Благословенским, на юге – с Бердянским, на востоке – с Самородовским сельсоветами. Площадь МО Чкаловский сельсовет составляет 16351 га, численность населения – 1907 чел. В состав МО СП Чкаловский сельсовет входят:

- пос. Чкалов (численность населения-1865 чел);

- пос. Благословенское Лесничество (численность населения – 42 чел),

По территории муниципального образования проходит автодорога Оренбург - Беляевка, которая связывает муниципальный район с областным центром. Административный центр муниципального образования -  пос. Чкалов расположен в 25 км от областного центра города Оренбурга.

Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития муниципального образования Чкаловский сельсовет характеризуется следующими показателями.

Численность постоянного населения МО СП Чкаловский сельсовет на начало  2017 г. составляет 2258 человека (по данным Оренбургстата). В период с 2012 по 2017 г. численность населения выросла на 238 человек.  Спад численности населения наблюдался в периоды с 2013- по 2014 г., когда численность населения поселения сократилось на 33 человека, что говорит о миграционном характере роста населения, зависящем от экономической привлекательности территории в тот или иной период времени. Однако, за последний  год численность населения выросла, и прирост составил в среднем   28 человек. Основной национальный состав: русские и казахи, кроме того татары, башкиры, немцы, поляки, чуваши, коми-пермяки.

Численно преобладающие национальности – русские и казахи. Численность постоянного населения МО СП Чкаловский сельсовет составила по годам:

|  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность | 2023 | 2171 | 2138 | 2158 | 2236 |
| Рождение | 17 | 27 | 29 | 29 | 17 |
| Смерть | 26 | 22 | 21 | 35 | 23 |

У

Учитывая близость поселения к городу Оренбургу, а также то обстоятельство, что в настоящее время новое жилищное строительство на территории поселка осуществляется в основном за счет средств жителей города Оренбурга, желающих в последующем переехать жить во вновь построенные дома, для проведения расчетов при разработке генерального плана поселения принята численность населения  на первую очередь – 3000 человек, на перспективный срок реализации генерального плана – 4000 человек

Изменение численности населения будет зависеть от социально-экономического развития поселения, улучшения социально-культурного обслуживания населения, обусловленного развитием различных функций поселения.

Анализ численности населения по годам и структуры трудовых ресурсов указывает на наличие маятниковой миграции, для уменьшения которой и повышения экономической стабильности в поселении необходимо обновление производственных фондов, сдерживающих темпы экономического роста,   развитие малого бизнеса, стимулирование инвестиционной активности, увеличение бюджетных средств по активизации деятельности предприятий, налаживание сбыта продукции, производимой в селе.

Демографический прогноз является   неотъемлемой частью комплексных экономических и

социальных прогнозов развития территории и имеет чрезвычайно важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. Демографический прогноз позволяет дать оценку основных параметров развития населения (обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства и т.д.) на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков.

1.2. Климатическая характеристика

Климат территории  МО СП Чкаловский сельсовет резко-континентальный, характеризуется резкими перепадами температур в зимнее и летнее время. Лето жаркое, с частыми засухами и суховеями,  с неустойчивыми осадками, сухостью воздуха, интенсивностью процессов испарения и обилием прямого солнечного освещения, зима холодная с метелями и оттепелями. Весна короткая, маловетреная осень.

Продолжительность солнечного сияния 2165 часов в году. Среднегодовая температура воздуха положительная. Самым холодным месяцем является январь, самый теплый месяц года – июль.

Территория поселения относится к зоне пониженного увлажнения. Средняя годовая сумма осадков составляет 366 мм в год, распределение неравномерное в течение года: в теплый период с апреля по октябрь выпадает 64% от среднегодового количества

Характерной особенностью зимнего периода является сочетание низких температур - 45,8 0 С с сильными ветрами, а летом преобладает континентальный тропический воздух, приходящий из полупустынь Казахстана, поэтому часто наблюдаются засушливые и суховейные периоды, иногда сопровождающиеся температурой порядка + 28,8 0 С и относительной влажностью воздуха 10% -15%.

Наибольшее количество осадков выпадает зимой, а летом - непродолжительные дожди.

Продолжительность безморозного периода 130- 140 дней. Число дней со снежным покровом - 152. Средняя из наибольших декадных высот снежного покрова - 390 см.

Заморозки в воздухе заканчиваются во 2-ой декаде мая, в отдельные годы - в 1-ой декаде июня. Число дней с суховеями различной интенсивности от 30 до 35.

Район расположен в строительно-климатическом районе IB и характеризуется: температурой наружного воздуха наиболее холодной пятидневки -36 0С, средней температурой наиболее холодного периода -19 0С, продолжительностью периода со средней суточной температурой 8 0С - 204 сут., средней температурой за этот период - 6,5°С.

Строительно-климатические условия (суровая зима, длительная повторяемость сильных ветров и др.) обуславливает необходимую теплозащиту зданий и сооружений, значительную продолжительность отопительного периода.

При градостроительном освоении территории следует учитывать следующие физиолого-гигиенические требования: умеренную защиту от переохлаждения в зимний период, от перегрева - в теплый, умеренную солнце - и ветрозащиту.

В зависимости от метеоусловий, способствующих концентрации вредных примесей в приземном слое, территория поселения относится к зоне умеренного потенциала загрязнения воздуха. Здесь создаются равномерные условия для рассеивания и накопления вредных примесей в атмосфере.

1.3. Инженерно-геологическое районирование

1. Территории, пригодные для строительства расположены в западной, северо-западной стороне поселка Чкалов, также, на юге МО СП Чкаловского сельсовета между автомобильной трассой Оренбург-Беляевка  по направлению на восток (поселок Гольф клуб).

Территории характеризуются относительно пологим рельефом, отсутствием зеленых насаждений.

2. К территориям, ограниченно пригодным для строительства, относятся территории с уклоном от 10 до 20 % овражно-балочные территории.

3.   К территориям, непригодным для строительства, относятся:

а) территории, затапливаемые паводковыми водами;

б) долины рек Урал, Бердянка и ручьев;

в) участки крутых склонов;

г) территории с уклоном выше 20 %.

1.4. Комплексная оценка территории

В результате комплексного градостроительного анализа выявлено порядка  337 га территорий, возможных для размещения нового жилищного строительства и общественной застройки за границами поселка. Данная территория является условно пригодной для освоения под жилищное строительство при условии принятия административных и градостроительных решений. В пределах границы посёлка – 52 га пригодно под освоение на первую очередь строительства  под малоэтажную (индивидуальную, усадебную) жилую застройку. Потенциальная демографическая ёмкость территории определена исходя из плотности заселения на 1га территории в зависимости от её градостроительной ценности и перспективной архитектурно-планировочной организаций поселка.

Чкаловский сельсовет примыкает к территории города Оренбурга с юго - восточной стороны. Территория данного сельсовета является «естественным» развитием города в данном направлении. Территория города Оренбурга является местом приложения труда для 90% процентов работоспособного населения сельсовета. Территория сельсовета привлекательна для жителей города Оренбурга (так как транспортная доступность до центра города 20-25 минут), как спальный район города. Кроме того, в городе Оренбурге практически отсутствуют территории пригодные для размещения малоэтажной жилой застройки.

На основании изложенного, целесообразно предусматривать развитие поселка с учетом маятниковой миграции населения из города Оренбурга.  В проекте предусмотрено развитие территории с учетом естественного прироста населения и миграции населения на первую очередь освоения - до 3000 человек, на перспективный срок развития генерального плана – до 4000 человек.

1.5 Варианты территориального развития

Исходя из природных, экономгеографических особенностей мест и сложившейся ситуации, основными направлениями дальнейшего территориального развития поселения являются:

- (развитие преимущественно малоэтажного жилищного строительства, социальной, инженерно-транспортной инфраструктур);

- развитие малого и среднего бизнеса (с привлечением их к созданию социальной, инженерно- транспортной инфраструктур);

- развитие сельскохозяйственного производства и переработки сельхозпродукции, включая мелкотоварное производство в домашних хозяйствах (животноводство, птицеводство);

- создание новых мест приложения труда вне населенных пунктов (средние и малые производства, переработка с/х продукции);

- развитие лесопользования (углубленная переработка сырья для строительства жилья).

2. Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Чкаловский сельсовет Оренбургского района

На территории муниципального образования Чкаловский сельсовет предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимается организация МП «Чкалов-Сервис». В настоящее время деятельность коммунального комплекса сельского поселения характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры поселения, низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов.

Причинами возникновения проблем является:

- высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры,

- неудовлетворительное техническое состояние жилищного фонда.

Следствием износа объектов ЖКХ является качество предоставляемых коммунальных ус-луг, не соответствующее запросам потребителей. А в связи с наличием потерь в системах водо-снабжения, что в целом негативно сказывается на финансовых результатах их хозяйственной деятельности.

2.1 Анализ текущего состояния систем теплоснабжения

Централизованное теплоснабжение на территории МО СП Чкаловский сельсовет отсутствует.

Развитие централизованного теплоснабжения в перспективе не предусматривается в связи с внедрением индивидуальных газовых водогрейных котлов.

2.2 Водоснабжение

Существующее положение.

В настоящее время водоснабжение поселения, предусмотрено от двух существующих водозаборных скважин, расположенных на северной окраине поселка в пойме реки Урал.

Организована зона санитарной охраны 1 пояса источника водоснабжения

В настоящее время на территории поселения отсутствует система канализации . В черте села имеются надворные туалеты, выгребные ямы, помойки и другие источники загрязнения.

Существующий водопровод обеспечивает централизованным водоснабжением 79% домов.

Проектные решения.

Раздел «Водоснабжение» выполнен в соответствии СНиП 2.04.02-84*.

В основе проектных решений  предусмотрено:

- централизованное водоснабжение;

- водозабор с учетом расхода на хозяйственно-питьевые, промышленные нужды и расхода воды на полив;

- водонапорные башни для хранения пожарного запаса воды и создания напора;

Расход воды на наружное пожаротушение согласно СНиП 2.04.02-84* т.5 составляет – 20 л/сек.

Внутреннее пожаротушение принимаем – 10 л/сек.

Расчетные расходы воды определены по СНиП 2.04.02-84* р.2 и сведены в табл. 4.1.1

Nж – расчетное число жителей, 4000 человек;

qж – удельное водопотребление, 230 л/сут.;

Qсут.т – расчетный суточный расход воды;

Qсут.max = Ксут.max * Qсут.т

Qсут.т = Σ qж * Nж / 1000 = 230*4000/1000 = 920 м³/сут.

Таблица 4.1.1.

|  | Удельное водопотребление, л/сут | Расчетное число жителей, чел. | Коэффициент суточной неравномерности, максимальный, Ксут.max | Qсут.max, м³/сут. | Расчетный часовой расход воды, qч.max = Кч.max * Qсут.max / 24, м³/час | Коэффициент часовой неравномерности, Кч.max = аmax * βmax | Расчетный секундный расход, qсек.max, л/сек. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 230 | 4000 | 1,2 | 1104 | 1104*1,56/24= 72 | 1,2*1,3= =1,56 | 20 |
| Количество воды на нужды промышленности, неучтенные расходы. 10%, СНиП 2.04.02-84* п.4 прим.1 |  |  |  | 110,4 | 7,2 |  | 2 |
| Поение скота условно принято | 30 | 3000 голов | 1,2 | 108,0 | 7,02 |  | 1,95 |
| Расход воды на полив. СНиП 2.04.02-84* | 80 | 4000 | 1,2 | 384 | 384 / 4 часа = 96 |  | 27 |
| Итого без полива | 1322 | 86 |  | 23,9 |
| Итого с поливом | 1706 | 182 |  | 50,9 |

Расчет системы водоснабжения выполнен для следующих режимов подачи воды: в сутки максимального водопотребления; максимального, среднего и минимального часового расходов, а также максимального часового расхода и расчетного расхода воды на пожаротушение в сутки среднего водопотребления – среднего часового расхода.

Расход воды определен из расчета водоснабжения жилых домов, оборудованных ванными с газовыми водонагревателями, с общим количеством потребителей 4000 человек при норме водопотребления 230 л/сутки, с учетом поения скота.

На нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами и неучтенные расходы, приняты 10 % от расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. Расход воды на полив принят 80 л/сутки на одного жителя.

Этажность застройки 1-2 этажа.

Расход воды на пожаротушение принят – 20 л/с.

Расход воды на внутреннее пожаротушение принят – 10 л/с.

Максимальный расход в сутки – 1706 м³/сутки.

Максимальный часовой расход – 182 м³/час.

Максимальный секундный расход – 50,9 л/сек.

Коэффициент часовой неравномерности – 1,56

Противопожарный водопровод объединяется с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Проектом предусмотрено расширение существующей территории водозабора на две скважины( на севере пос. Чкалов, в пойме реки Урал).

При разработке проектной документации выбор источника водоснабжения обосновать результатами топографических, гидрогеологических, гидрологических, гидрохимических, гидробиологических и других изысканий и санитарных обследований. Произвести оценку ресурсов подземных вод на основании гидрогеологических поисков, разведки и исследований.

2.3 Газоснабжение

Современное состояние.

В МО СП Чкаловский сельсовет в настоящее время газифицировано 90% домов.

Источником подключения Чкаловского сельсовета является межпоселковый газопровод высокого давления, расположенный на юго-востоке от поселения.

Тип газа, подаваемого в указанные населенные пункты  – природный газ.

Проектные решения.

Использование природного газа в МО СП Чкаловский сельсовет на перспективу предусматривается на коммунально-бытовые нужды (пищеприготовление) населения и на отопительные цели индивидуальной застройки.

Годовой расход природного газа приведен в таблице 4.4.1. и определен:

- на коммунально-бытовые нужды населения исходя из усредненной нормы расхода 300 м³ газа на одного человека;

- на отопление жилой застройки исходя из месячной нормы расхода природного газа на 1 м² отапливаемой площади равной 8,5 м³ природного газа.

Таблица 4.4.1

| Ориентировочный годовой расход природного газа (тыс. м³). |
| --- |
|  | Потребители | Первая очередь – 2020 г. тыс. м³ | Перспективный срок - 2030 тыс. м³ |
| 1 | Коммунально-бытовые нужды населения (пищеприготовление) | 900 | 1200 |
| 2 | Отопление индивидуальной жилой застройки | 3274 | 4916 |
|  | Итого: | 4174 | 6116 |

На перспективу предусматривается выполнить следующие мероприятия:

- охват населения газоснабжением для индивидуально-бытовых нужд на    100 процентов;

- строительство газовых сетей среднего и низкого давления и ГРП в районах новой жилой застройки, а также реконструкция существующих сетей и сооружений, имеющих большой процент износа.

2.4 Анализ текущего состояния сферы сбора твердых бытовых отходов

Большим и проблематичным вопросом на протяжении целого ряда лет являлась уборка и вывоз хозяйственного мусора и твердых бытовых отходов. На территории поселения за отчет-ный период организована система сбора и вывоза твердых бытовых отходов.

Организация сбора и вывоза ТБО осуществляет МП «Чкалов-Сервис», а также самовывозом.

В восточном направлении от села расположена свалка ТБО. Свалка ТБО является действующей и имеет санитарно – защитную зону 1000м. В связи с этим предусмотрено размещение  биотермической ямы с биологическими камерами (2 класс вредности СЗЗ не более 500 м.) и полигона.  Предложенные генеральным планом площадки под размещение скотомогильника и усовершенствованной свалки ТБО являются условными. Выбор земельных участков под размещение свалки ТБО и скотомогильника возможно  при условии выполнения гидрологических изысканий, с  учетом санитарных правил и норм, выполнения работ по изучению состава грунтов.

Кроме того, формирование границ земельных участков возможно после изменения категории земельных участков с земли сельскохозяйственного назначения на земли промышленности и иного специального назначения.

Проектом намечается планово-регулярная система санитарной очистки. Система предусматривает раздельный сбор, удаление и обезвреживание утиля пищевых отходов и не утилизируемого мусора, уборку улиц, а также удаление жидких нечистот из не канализированных владений.

Предполагается строительство полигона для складирования и обезвреживания твердых бытовых отходов и уличного смета, размещаемого на новом земельном участке, восточнее существующей свалки ТБО. Резервируемая площадь для размещения нового полигона определена из расчета 0,02 га на 1000 т/год отходов и составит при среднем объеме 1200 м3/год  к концу 2040 г. - 2 га.

Зона санитарного разрыва до жилой застройки не менее 500 м.

Жидкие отходы вывозятся на очистные сооружения, предусмотренные на первую очередь строительства. Проектом генерального плана предлагается строительство очистных сооружений.

В зимнее время снег и сколотый лед с территории села должны складироваться на специальных площадках на прилегающих к селу несельскохозяйственных землях.

Таблица 3.6.1

| Учреждения, предприятия, сооружения | Ед. изм. | Норма СНиП Расчет на 1000чел | Сущ. положение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Яма Беккари | Шт. | -- | есть | Согласование и вынос ямы Беккари |
| ТБО Сортировочная станция | тыс. т/год | 0,02 | нет | 2 га |

2.5 Анализ текущего состояния системы водоотведения

Существующее положение.

В настоящее время в МО Чкаловский сельсовет не предусмотрена система центральной канализации.

Проектные решения.

В основе проектных решений  предусмотрено:

- централизованная схема канализации;

- канализационная насосная станция;

- напорная канализация;

- очистные сооружения канализации;

- выпуск на поля фильтрации для механического приема очищенных сточных вод.

Норма водоотведения принята в соответствии со СНиП 2.04.02-84* с.2.1. т.1 в зависимости от степени благоустройства районов жилой застройки– 230 л/сут.  на 1 жителя.

Количество жителей – 4000 чел.

Коэффициент часовой неравномерности максимальный – 1,56.

Количество сточных вод составит 1214 м³/сут. (без учета полива и поения скота- расчет выполнен в разделе «Водоснабжение»).

Расход сточных вод от промышленных предприятий и неучтенные расходы приняты в соответствии СНиП 2.04.03-85 п.4. прим.1 и составляют 10 %.

Перед сбросом  в хозяйственно-бытовую канализацию производственные стоки должны пройти очистку на локальных очистных сооружениях с доведением показателей до хозяйственно-бытовых стоков.

2.6 Анализ текущего состояния системы электроснабжения

Источники электроснабжения МО Чкаловский сельсовет  является высоковольтная ЛЭП, проходящая на северо-востоке вдоль автодороги  Оренбург-Беляевка. Физическое состояние электрических сетей удовлетворительное. Плановый ремонт и ТО проводится согласно планам-графикам.

Возможность увеличения потребления энергии существует при развитии существующих распределительных сетей.

Проектные решения и удельные нормативные показатели, положенные в основу проекта, составят: Электропотребление на I этап развития – 2850 МВт×ч/год; на перспективный расчетный срок развития – 3800 МВт×ч/год .

Для развития системы электроснабжения поселения  необходимо строительство ВЛ-10,ТП-10/0,4кВ и отходящих ВЛИ-0,4кВ.

3. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы

3.1. Основные цели Программы

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории муниципального образования Чкаловский сельсовет.

Программа направлена на снижение уровня износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

3.2 Основные задачи Программы

1) инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем на территории муниципального образования Чкаловский сельсовет

2) взаимосвязанное перспективное  планирование развития коммунальных систем;

3) повышение надежности систем и качества предоставляемых  коммунальных услуг;

4) обеспечение процессов энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

5) повышение инвестиционной  привлекательности коммунальной инфраструктуры;

6) обеспечение сбалансированности интересов  субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей  муниципального образования Чкаловский сельсовет;

7) улучшение экологической обстановки в сельском поселении.

3.3. Сроки и этапы реализации Программы.

Программа действует с 1 мая 2017 года по 31 декабря 2031 года. Реализация программы будет осуществляться весь период.

4. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры

4.1. Общие положения

1. Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незна-чительным снижением численности населения;

- состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры;

- перспективное строительство индивидуальных жилых домов с приусадебными участ-ками, направленное на улучшение жилищных условий граждан;

- сохранение оценочных показателей потребления коммунальных услуг.

2. Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы коммунальной инфраструктуры, условий их эксплуатации. Достижение целевых индикаторов в результате реализации Программы характеризует будущую модель коммунального комплекса поселения.

3. Комплекс мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры, поселения разработан по следующим направлениям:

- строительство и модернизация оборудования, сетей организаций коммунального комплекса в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации;

- строительство и модернизация оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства;

4. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы коммунальной инфраструктуры в сельском поселении и срокам реализации.

5. Сроки реализации мероприятий Программы определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации).

6. Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что организации коммунального комплекса обеспечивают требуемую для подключения мощность, устройство точки подключения и врезку в существующие магистральные трубо-проводы, коммунальные сети до границ участка застройки. От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет Застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение. Построенные Застройщиком сети эксплуатируются Застройщиком или передаются в муниципальную собственность в установленном порядке по соглашению сторон.

7. Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства областного бюджета, местного бюджета. Объемы финансирования мероприятий из областного бюджета определяются после принятия программ в области развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и подлежат ежегодному уточнению после формирования областного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году. Если мероприятие реализуется в течение нескольких лет, то количественные и стоимостные показатели распределяются по годам по этапам, что обуславливает приведение в таблицах программы долей единиц.

Собственные средства организаций коммунального комплекса, направленные на реализацию мероприятий по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации представляют собой величину амортизационных отчислений (кроме сферы теплоснабжения), начисленных на основные средства, существующие и построенные (модернизированные) в рамках соответствующих мероприятий.

Перечень программных мероприятий приведен в таблице.

4.2. Система водоснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы комплексного развития системы водоснабжения потребителей поселения являются:

- ремонт водопроводных сетей;

- ремонт накопителей воды;

- реконструкция существующих смотровых колодцев и ремонт запорной арматуры;

- установка ограждения санитарной зоны вокруг резервуаров.

Перечень программных мероприятий приведен в таблице.

4.3. Система электроснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы комплексного развития системы электроснабжения потребителей поселения являются:

- реконструкция существующего уличного освещения;

- внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии;

- принятие мер по повышению надежности электроснабжения тех объектов, для которых перерыв в электроснабжении грозит серьезными последствиями.

Перечень программных мероприятий приведен в таблице.

5. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения

Реализация Программы осуществляется администрацией  муниципального образования Чкаловский сельсовет. Для решения задач Программы предполагается использовать средства областного бюджета, в т.ч. выделяемые на целевые программы Оренбургской области, средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса.

Пересмотр тарифов на ЖКХ, электроэнергию, теплоэнергию, газ производится в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития МО Чкаловский сельсовет, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями Программы являются организации коммунального комплекса и иные подрядные организации, в случае проведения торгов.

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года администрация МО Чкаловский сельсовет и Совет депутатов МО Чкаловский сельсовет.

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из мест-ного бюджета могут быть пересмотрены администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.

6. Оценка эффективности реализации Программы

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение  эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

- улучшение качественных показателей воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности че-ловека.

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

- улучшение экологического состояния окружающей среды.

Перечень мероприятий  Программы, обеспечивающих  достижение целевых показателей

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения работ | Всего | Объемы инвестиций по годам ( в ценах 2017 г.) млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Реконструкция водозабора | 2017-2031 | 3 |  | 0,5 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,75 |
| 2 | Строительство очистных сооружений | 2017-2031 | 7 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Модернизация водоводов и уличной водопроводной сети | 2017-2031 | 3 |  | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 1,5 |
| 4 | Ремонт теплосетей | 2017-2031 | 3,25 |  | 0,5 | 1 | 0,75 | 0,5 | 0,5 |
| 5 | Ремонт канализационных колодцев | 2017-2031 | 0,35 |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,150 |
| 6 | Приобретение энергосберегающих ламп для уличного освещения | 2017-2031 | - |  |  |  | 0,2 |  |  |
|  | Итого |  | 16,55 | - | 2,3 | 2,73 | 3,2 | 2,05 | 6,9 |